Требование к качеству поверхностей:

Высококачественная стяжка:

не более 2 мм. на 2 метра правило по кругу.

уклон не более 1 мм. на одну комнату.

во всех помещениях, кроме кухни и прихожей, стяжка должна быть на одном уровне.

в кухне и прихожей стяжка должна быть выше на 1.5 см., чем стяжка в других помещениях.

браком считается целиком вся стяжка в помещении при наличии, через 28 дней после укладки, любых трещин, разнозвучании при простукивании(пустоты и отслоение от основания), слабой/пылящей поверхности и при отклонениях выше нормы.

Высококачественная штукатурка стен:

не более 2 мм. на 2 метра правило по кругу для плоскостей,

не более 2 мм. на 2 метра правило для изогнутых поверхностей (колонны, вогнутые поверхности).

отклонение от вертикали по отвесу не более 2 мм. от пола до потолка для плоскостей.

в помещениях где будет плитка(сан.узлы, кухня, прихожая), выводить плоскости всех стен под 90 градусов друг к другу(углы 90 градусов).

браком считаем целиком всю поверхность при наличии трещин, разнозвучания при простукивании (пустоты и отслоение от основания) и где будет отклонение выше нормы.

Высококачественная штукатурка потолков:

не более 2 мм. на 2 метра правило по кругу.

при необходимости нанесения слоя штукатурки толщиной более 2 см. для выравнивания потолка в горизонт, выравнивать потолки не в горизонт, а в плоскость.

браком считаем целиком всю поверхность при наличии трещин, разнозвучания при простукивании (пустоты и отслоение от основания)  и где будет отклонение выше нормы.

Высококачественная шпатлёвка потолков:

не более 1 мм. на 2 метра правило по кругу.

для выравненых в горизонт потолков, уклон не более 1 мм. на одну комнату.

браком считаем целиком всю поверхность при наличии трещин, разнозвучания при простукивании (пустоты и отслоение от основания) и где будет отклонение выше нормы.

Высококачественная шпатлёвка стен:

не более 1 мм. на 2 метра правило по кругу для плоскостей.

не более 1 мм. на 2 метра правило для изогнутых поверхностей (колонны, вогнутые поверхности).

отклонение от вертикали по отвесу не более 2 мм. от пола до потолка для плоскостей.

браком считаем целиком всю поверхность при наличии трещин, разнозвучания при простукивании (пустоты и отслоение от основания) и где будет отклонение выше нормы.

Высококачественная облицовка плиткой:

перед укладкой плитки, распаковывать все коробки с плиткой и сортировать плитки по одинаковой геометрии. на одну стену использовать плитку одинаковой геометрии с возможным плавным переходом к геометрии  плитки смежной стены. плитки закрученные винтом выше допустимых пределов, не использовать, если же плитки не хватает, то использовать такую плитку в трудно видных местах и для подрезки.

отклонения от плоскости не допускаются ни для одной плитки, если это не предусмотрено проектом, использовать шнурки.

швы между настенными плитками должны быть одинаковыми - 1.5 мм крестики ставить

в углы плитки (где сточена фаска).

настенную плитку для облицовки внешних углов помещения подрезать под углом 45 градусов.

напольная плитка должна быть уложена строго по уровню, отклонения от плоскости не допускаются ни для одной плитки, если это не предусмотрено проектом.

швы между напольными плитками должны быть одинаковыми – 2.5 мм крестики ставить в углы плитки.

наличие плиточного клея в швах не допускается, после укладки сразу прочищать и отмывать швы и плитку.

браком считаем целиком всю поверхность при наличии разнозвучания при простукивании(пустоты под плиткой) и где будет отклонение выше нормы.

Все поверхности, не удовлетворяющие требованиям, должны быть исправлены за счёт строителей (материалы и работа). После чего будет проведена повторная приёмка. Возможен вариант, по соглашению строителей с заказчиком, не исправлять забракованные поверхности, в этом случае заказчиком не оплачиваются работы не принятых поверхностей. В случае если эти работы уже были оплачены, строители должны вернуть деньги или сделать бесплатно другие работы аналогичной стоимости, если таковые имеются.

Перечень помещений:

- балкон

- спальня

- хозяйский сан.узел

- кухня

- коридор

- гостиная

- гардеробная

- гостевой санузел

- кабинет

- лоджия

- прихожая

- дополнительные работы

Техническое задание:

- балкон

  - устройство пластиковых подоконников

  - штукатурка, шпатлёвка, шлифовка откосов

  - выравнивание стен ГКЛ по обрешётке с утеплением

  - обшивание стен сайдингом

  - монтаж розеток,  регулятора тёплого пола, выключателей освещения

  - установка держателя для встроенного пылесоса

  - устройство двух пневморазеток для встроенного пылесоса

  - устройство тёплого пола

  - устройство стяжки

  - наклеивание плитки на пол

  - монтаж подвесного потолка с лампами освещения

  - электрика: 2 розетки 220В, регулятор нагрева пола, 4 галогенки в потолок

  - верёвки для сушки белья с натяжителями

  - устройство шкафов

- спальня

  - зачистка и покраска стояков отопления

  - пробивание стены под кондиционер и трубу встроенного пылесоса, прокладка шлангов и проводов

  - утепление монтажной пеной пустот между монолитной и внешними стенами

  - монтаж электропроводки и розеток, выключателей

  - устройство мраморных подоконников

  - штукатурка, шпатлёвка, шлифовка откосов

  - установка армирующих металлических уголков на откосы

  - грунтовка стен, потолка

  - выставление маяков на пол и стены под 90 градусов

  - устройство стяжки сухой цементно-песчаной смесью

  - наклейка армирующей сетки на стены и потолок

  - штукатурка стен и потолка ротбандом

  - шпатлёвка стен и потолка два раза, шлифовка

  - оклейка стен обоями с последующей окраской в 2 слоя

  - укладка паркета

  - устройство дверей

  - установка плинтусов на потолок и пол

  - монтаж части потолка из ГКЛ со светильниками

  - устройство карнизов для штор

  - электрика

220В(12 точек): 2 – ночники

2 – пустые

1 – телефон

1 – телевизор

1 – видеомагнитофон

1 – dvd

1 – спутниковый ресивер

1 – звук

1 – кондиционер

1 – очиститель воздуха

выключатели 2 шт.: 1 – большой, малый свет в спальне

1 – большой свет, вентилятор в сан. узле

слаботочные(2 розетки): 1 – интернет

1 – телевизор

галогенки 6 шт. в потолке

- хозяйский сан. узел

  - демонтаж/монтаж стен из гипсовых пазогребневых плит

  - разводка труб под водоснабжение и канализацию (унитаз, биде, мойдодыр, ванна, водонагреватель, смесители)

  - разводка электропроводки, монтаж розеток и выключателей

  - сборка труб в тех. шкафу (гребёнки, водосчётчики, редукторы, шаровые краны, фильтры грубой и тонкой очистки)

  - монтаж держателя водонагревательного блока

  - штукатурка стен

  - устройство стяжки и гидроизоляция пола

  - укладка плитки на пол и стены, затирка швов

  - установка унитаза, биде, ванной, мойдодыра, водонагревателя, смесителей, полотенцесушителя

  - устройство подвесного потолка со светильниками

  - навеска зеркал

  - устройство вентиляции

  - устройство тех. люка

  - устройство плинтуса из плитки на пол

  - промазывание герметиком стыка между ванной и плиткой

  - электрика: 1 розетка – пустая, 1 – зеркало. все 220В, 4 – галогенки в потолке

- кухня

  - утепление монтажной пеной пустот между монолитной и внешними стенами

  - зачистка и покраска стояков отопления

  - пробивание стены под кондиционер, прокладка шлангов и проводов

  - демотаж части кирпичной стены между кухней и гостиной

  - прокладка труб и установка пневморозетки встроенного пылесоса

  - демонтаж части кирпичной стены между кухней и коридором

  - демонтаж/монтаж стен из гипсовых пазогребневых плит между кухней и коридором

  - разводка труб под водоснабжение и канализацию (раковина, посудомоечная машина)

  - сборка труб в тех. шкафу (гребёнки, водосчётчики, редукторы, шаровые краны, фильтры грубой очистки)

  - монтаж электропроводки и розеток, выключателей

  - устройство мраморных подоконников

  - штукатурка, шпатлёвка, шлифовка откосов

  - грунтовка стен, потолка

  - выставление маяков на пол и стены под 90 градусов

  - устройство стяжки сухой цементно-песчаной смесью

  - вывод одного угла под 90 градусов

  - наклейка армирующей сетки на стены и потолок

  - штукатурка стен и потолка ротбандом

  - шпатлёвка стен и потолка два раза, шлифовка

  - оклейка части стен обоями с последующей окраской в 2 слоя

  - укладка плитки на пол и часть стены

  - устройство плинтуса из плитки на пол

  - установка потолочного плинтуса

  - монтаж части потолка из ГКЛ со светильниками

  - устройство дверей

  - устройство карнизов для штор

  - электрика

220В(11 точек): 1 – телевизор

1 – ресивер

1 – посудомойка

1 – комбайн

1 – микроволновка

1 – холодильник

1 – чайник

1 – кофеварка

3 - удлинители

слаботочные розетки: 1 – телевизор

380В: 1 – плита

выключатели: 1 – большой свет, малый свет

галогенки 6 шт. в потолок

- коридор

  - монтаж электропроводки, датчика движения , розеток, выключателей

  - штукатурка, шпатлёвка, шлифовка откосов

  - грунтовка стен, потолка

  - устройство арки в гостинную

  - выставление маяков на пол и стены под 90 градусов

  - устройство стяжки сухой цементно-песчаной смесью

  - наклейка армирующей сетки на стены и потолок

  - штукатурка стен и потолка ротбандом

  - шпатлёвка стен и потолка два раза, шлифовка

  - оклейка части стен обоями с последующей окраской в 2 слоя

  - устройство тех. люка

  - прокладка труб и устройство пневморозетки встроенного пылесоса

  - укладка паркета

  - установка плинтуса на пол и потолок

  - электрика

220В(4 точки): 3 – пустая

1 – датчик движения

выключатели: 1 – гостевой сан. узел.

1 - гардеробная

галогенки 6 шт. в потолок

- гостиная

  - зачистка и покраска стояков отопления

  - утепление монтажной пеной пустот между монолитной и внешними стенами

  - пробивание стены под кондиционер, прокладка шлангов и проводов

  - монтаж электропроводки и розеток, выключателей

  - устройство мраморных подоконников

  - штукатурка, шпатлёвка, шлифовка откосов

  - установка армирующих металлических уголков на откосы

  - грунтовка стен, потолка

  - выставление маяков на пол и стены под 90 градусов

  - устройство стяжки сухой цементно-песчаной смесью

  - наклейка армирующей сетки на стены и потолок

  - штукатурка стен и потолка ротбандом

  - шпатлёвка стен и потолка два раза, шлифовка

  - оклейка стен обоями с последующей окраской в 2 слоя

  - укладка паркета

  - установка плинтусов на потолок и пол

  - монтаж части потолка из ГКЛ со светильниками

  - устройство карнизов для штор

  - электрика

220В(12 точек): 1- телевизор

1- видеомагнитофон

1 – dvd

1 -  ресивер

1 – звук

1 – кондиционер

1 – телефон

3 – ночники

2 – пустые

слаботочные розетки: 1 – интернет

1 – телевизор

выключатели: 1 – большой свет, малый свет

галогенки 8 шт. в потолок

- гардеробная

  - демонтаж/монтаж стен из гипсовых пазогребневых плит

  - монтаж электропроводки и розеток, выключателей

  - грунтовка стен

  - выставление маяков на пол и стены под 90 градусов

  - устройство стяжки сухой цементно-песчаной смесью

  - наклейка армирующей сетки на стены и потолок

  - штукатурка стен ротбандом

  - шпатлёвка стен два раза, шлифовка

  - оклейка стен обоями

  - укладка паркета

  - установка плинтусов на потолок и пол

  - монтаж потолка из ГКЛ со светильниками

  - электрика: 5 потолочных галогеновых светильников

- гостевой сан. узел

  - демонтаж/монтаж стен из гипсовых пазогребневых плит

  - разводка труб под водоснабжение и канализацию (унитаз, раковина, душевая кабина, смесители, стиральная машина)

  - разводка электропроводки, монтаж розеток и выключателей

  - сборка труб в тех. шкафу (гребёнки, водосчётчики, редукторы, шаровые краны, фильтры грубой и тонкой очистки)

  - штукатурка стен

  - устройство стяжки и гидроизоляция пола

  - укладка плитки на пол и стены, затирка швов

  - установка унитаза, душевой кабины, раковины, смесителей, полотенцесушителя

  - устройство подвесного потолка со светильниками

  - навеска зеркал

  - устройство вентиляции

  - устройство тех. люка

  - устройство плинтуса из плитки на пол

  - электрика:

220В(2 точки): 1 – стиральная машина

1 – пустая

светильники 4 шт. в потолок.

- кабинет

  - зачистка и покраска стояков отопления

  - утепление монтажной пеной пустот между монолитной и внешними стенами

  - пробивание стены под кондиционер, прокладка шлангов и проводов

  - монтаж электропроводки и розеток, выключателей

  - устройство мраморных подоконников

  - штукатурка, шпатлёвка, шлифовка откосов

  - установка армирующих металлических уголков на откосы

  - грунтовка стен, потолка

  - выставление маяков на пол и стены под 90 градусов

  - устройство стяжки сухой цементно-песчаной смесью

  - наклейка армирующей сетки на стены и потолок

  - штукатурка стен и потолка ротбандом

  - шпатлёвка стен и потолка два раза, шлифовка

  - оклейка стен обоями с последующей окраской в 2 слоя

  - укладка паркета

  - установка плинтусов на потолок и пол

  - монтаж части потолка из ГКЛ со светильниками

  - устройство карнизов для штор

  - электрика:

220В(12 точек): 1 – телевизор

1 – видеомагнитофон

1 – dvd

1 – звук

1 – ресивер

1 – кондиционер

1 – компьютер

1 – принтер

1 – сканер

1 – телефон

2 – пустые

розетки слаботочные: 1 – интернет

1 – телевизор

1 – радио

выключатели 1 – большой, малый свет

галогеновые светильники 6 шт. в потолок

- лоджия

  - устройство пластиковых подоконников

  - штукатурка, шпатлёвка, шлифовка откосов

  - выравнивание стен ГКЛ по обрешётке с утеплением

  - обшивание стен сайдингом

  - монтаж розеток,  регулятора тёплого пола, выключателей освещения

  - устройство тёплого пола

  - устройство стяжки

  - наклеивание плитки на пол

  - монтаж подвесного потолка с лампами освещения

  - электрика: 1 розетка 220В, регулятор нагрева пола, 4 галогенки в потолок

  - верёвки для сушки белья с натяжителями

  - устройство шкафов

- прихожая

  - монтаж электропроводки,  розеток, выключателей, электромонтажного щита,

видеодомофона

  - штукатурка, шпатлёвка, шлифовка откосов

  - грунтовка стен, потолка

  - выставление маяков на пол и стены под 90 градусов

  - устройство стяжки сухой цементно-песчаной смесью

  - наклейка армирующей сетки на стены и потолок

  - штукатурка стен и потолка ротбандом

  - шпатлёвка стен и потолка два раза, шлифовка

  - оклейка части стен обоями с последующей окраской в 2 слоя

  - укладка плитки на пол

  - установка плинтуса из плитки на пол и потолочный плинтус

  - навешивание зеркал

  - электрика:

220В(5 точек):  2 – пустые,

1 – видеодомофон

2 – настенные светильники

галогеновые светильники 3 шт. в потолок

выключатели 1 шт.

- дополнительные работы

  - полная уборка песка и строительной пыли в помещении перед укладкой стяжки

  - уборка, вынос и вывоз строительного мусора после своих работ

  - погрузка, доставка, разгрузка, подьём в квартиру чернового материала

  - разгрузка, подьём в квартиру чистового материала

  - после окончания чистовой отделки, провести уборку квартиры.